山东高创恒达新型建材科技有限公司

年产20万吨预应力管道压浆料、干混砂浆项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2019年4月18日，山东高创恒达新型建材科技有限公司在莱芜市钢城区组织召开了年产20万吨预应力管道压浆料、干混砂浆项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-山东高创恒达新型建材科技有限公司、环评单位-山东民通环境安全科技有限公司、监测单位-山东方信环境检测有限公司、验收报告编制单位-莱芜市诺金环境安全咨询有限公司及技术专家（验收组人员名单附后）组成。验收组听取了建设单位工程环境保护执行情况和监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，对工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目位于钢城区艾山街道南仓峪村村东，购买原莱芜新华建钢构材料有限公司所有土地和厂房进行生产经营活动。项目新上2条干混砂浆生产线、1条预应力管道压浆料生产线，同时新上配套辅助设备。项目预计可年产干混砂浆15万吨，预应力管道压浆料生产线生产能力达到5万吨。

建设单位委托山东民通环境安全科技有限公司编制了项目环境影响报告表。2018年4月8日，（原）莱芜市钢城区环境保护局以钢城环审[2018]4082号文件进行了批复。

项目于2019年1月建成，实际总投资3000万元，其中环保投资为28万元。

二、工程变动情况

项目实际建设与原环评相比，主要生产设备搅拌机未发生变化、强制式搅拌机减少1台，同时增加辅助设备筛分机1套（配套小型破碎机1台、皮带输送5条）、码垛机4台、包装机1台。设备变动不会造成产能变化。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），工程建设未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后委托济南市钢城区艾山街道办事处定期清运处理。

项目进料口粉尘、袋装粉尘及筛选粉尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理后经15m排气筒外排。装卸粉尘、未被收集粉尘无组织排放。

项目噪声源主要是输料机、搅拌机等设备，建设单位选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施。

项目布袋除尘器收集的粉尘及化验室固废由建设单位回收利用；废包装物及大颗粒骨料外售至山东恒拓新达建材有限公司；生活垃圾集中收集后由济南市钢城区艾山街道办事处定期清运处理。

公司设置了环保管理机构，制定了环境保护管理制度，编制了突发环境事件应急预案。

三、环境保护设施调试效果

山东高创恒达新型建材科技有限公司年产20万吨预应力管道压浆料、干混砂浆项目验收监测报告表明：验收监测期间，公司生产设备、环保设施稳定运行，运行负荷为均大于75%。

(一)废气：

验收监测期间:1#生产线单独运行时，有组织颗粒物最大排放浓度为9.3mg/m3，最大排放速率为0.196kg/h；2#生产线单独运行时，有组织颗粒物最大排放浓度为8.6mg/m3，最大排放速率为0.179kg/h；3#生产线单独运行时，有组织颗粒物最大排放浓度为8.7mg/m3，最大排放速率为0.182kg/h；筛选工序单独运行时，有组织颗粒物最大排放浓度为9.5mg/m3，最大排放速率为0.196kg/h；当项目1号生产线、2号生产线、3号生产线、筛分工序同时开的情况下，有组织颗粒物最大浓度为8.7mg/m3，最大排放速率为0.166kg/h，满足山东省区域性大气污染物综合排放标准》表2第四时段重点控制区标准（10mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放速率标准限值（3.5kg/h）。

验收监测期间：无组织颗粒物最大浓度为0.87mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织相关排放限值的标准要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）。

（二）废水：

项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后委托济南市钢城区艾山街道办事处定期清运处理。

（三）噪声：

厂界昼间噪声最高值为58.9dB（A），夜间噪声最高值为48.3dB（A），通过检测数据，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（四）固体废物：

项目固体废物均得到妥善处置。

四、验收结论

# 该项目执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复要求的环保措施，污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

五、后续工作建议

1、根据验收组意见修改完善验收监测报告相关内容；

加强固废管理，规范验收监测报告文本，完善图表、登记表。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查；

3、完善并落实监测计划，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

4、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，验收报告编制完成后5个工作日内，须向钢城区环保局报送相关信息，并通过网站、媒体或者其他便于公众知悉的方式依法向社会公开。

附件：山东高创恒达新型建材科技有限公司年产20万吨预应力管道压浆料、干混砂浆项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2019年4月18日